## Slide 1: Производство микросхем
История. Производство. Архитектура.

## Slide 2: История создания первой микросхемы.
12 сентября 1958 года сотрудник фирмы Texas Instruments (TI) Джек Килби продемонстрировал руководству три странных прибора - склеенные пчелиным воском на стеклянной подложке устройства из двух кусочков кремния размером 11, 11, 6 мм. Это были объёмные макеты – прототипы интегральной схемы (ИС) генератора, доказывающие возможность изготовления всех элементов схемы на основе одного полупроводникового материала.

## Slide 3: Первая Интегральная схема.
Килби, соединил резисторы, конденсаторы и транзистор на кремнеевой подложке. Это стало революцией в миниатюризации электроники.

## Slide 4
Незадолго до этого, в том же 1958 году Роберт Нойс, работая в Fairchild Semiconductor, независимо разработал свой вариант микросхемы, используя технологию пленок.
Технология плёнок позволила Нойсу создать более сложные микросхемы, чем Килби.
Позже, более технологически продвинутая разработка Нойса впоследствии привела к созданию компании Intel и дальнейшему развитию микроэлектроники.
Несмотря на конкуренцию между Килби и Нойсом, оба внесли огромный вклад в будущее микроэлектроники.
Роберт Нойс

## Slide 5
Технологии производства микросхем

## Slide 6: Технология производства микросхем
Фотолитография
Современная система фотолитографии
Фотолитография — метод получения определённого рисунка на поверхности материала, широко используемый в микроэлектронике и других видах микротехнологий, а также в производстве печатных плат. Один из основных приёмов планарной технологии, используемой в производстве полупроводниковых приборов.
Суть процесса фотолитографии сводится к тому, что вначале на обрабатываемую поверхность наносится тонкая фоточувствительная полимерная плёнка (фоторезист). Затем эта плёнка засвечивается через фотошаблон с заданным рисунком. Далее проэкспонированные участки удаляются в проявителе. Получившийся на фоторезисте рисунок используется для таких технологических этапов планарной технологии, как травление, электроосаждение, вакуумное напыление и другие. После проведения одного из этих процессов оставшийся, не удалённый при проявлении, фоторезист также удаляется.

## Slide 7: Технология производства микросхем
Электролитическое осаждение
Плазменно-электролитическое осаждение или оксидирование (ПЭО) - формирование неорганических поверхностных структур на проводящих электрический ток материалах
Оно позволяет формировать как однородные по составу, так и многокомпонентные аморфные и наноструктурированные покрытия из металлов, их сплавов и полупроводников с хорошей адгезией к подложке.
Машина для электролитического осаждения

## Slide 8: Технология производства микросхем
Ионно-лучевая обработка
Электронно-лучевая обработка — широкий спектр процессов (технологий), при которых для технологических целей используют остросфокусированный пучок электронов, движущихся с большой скоростью.
Электронно-лучевой литограф

## Slide 9
Этапы создания интегральных схем

## Slide 10
Первый этап в производстве ИС – изготовление кремниевых подложек. Для их производства сначала выращивают монокристалл – цилиндрическую заготовку, получаемую и путем помещения затравочного кристалла в ванну с расплавленным кремнием. Процесс выращивания заготовки относительно медленный, поскольку от скорости роста зависит равномерность структуры и, как следствие, единообразие свойств материала по всей толщине. При необходимости кремний в расплавленном состоянии можно дополнительно легировать, чтобы изменить его электрические свойства. Кристалл формируется в кристаллизационных печах в вертикальном положении. Готовый монокристалл нарезается в поперечном сечении на круглые тонкие заготовки алмазной пилой. Пила дает относительно ровную поверхность без заметных выбоин и сколов, однако для дальнейшей работы ее нужно дополнительно обработать. Обработку производят в несколько этапов:
Изготовление подложек
>> Притиркой стальными вращающимися пластинами, покрытыми абразивом на основе оксида алюминия.
>> Травлением, сглаживающим ряд неровностей химическим способом.
>> Шлифовкой и полировкой смесью гидроксида натрия с гранулами диоксида кремния.
Подложка

## Slide 11
Легирование
Подложка легируется не только на этапе выращивания монокристалла, но и после изготовления круглых заготовок. Легирование, как и ранее, нужно для изменения электрических свойств кремния, но уже не в общем плане, а локально – для отдельных участков или слоев. Легирующие составы можно добавить двумя способами:
>> Диффузией – атомы легирующих веществ «встраиваются» в пустоты кристаллической решетки основы. Диффузия обычно осуществляется аргоном или азотом в газообразном состоянии, но могут использоваться и другие вещества.
>> Ионная имплантация – не приводит к диффузии, но позволяет обрабатывать ранее легированные участки.
Машина ионной имплантации

## Slide 12
Для локального легирования кремниевой подложки необходимо предварительно подготовить маски, которые будут частично задерживать/пропускать легирующее излучение. Но поскольку интегральные схемы всегда состоят из серии слоев с разными свойствами, для производства одной ИС проходится предварительно изготавливать 20 и более разных масок
Создание масок
Существует два типа масок:
1 . Свободные - пластины из бериллиевой бронзы, нержавеющей стали или синтетических материалов. За счет отверстий выступают трафаретами при легировании. Изготавливаются механическим способом или фототравлением
2 . Контактные – образуются непосредственно на поверхности подложки. Обычно изготавливаются из фоторезистивных или других химически стойких материалов. Одноразовые, но позволяют производить микросхемы с более сложным рисунком или использовать материалы, которые плохо поддаются травлению.

## Slide 13
Фотолитография
Основной этап создания интегральных микросхем – это формирование слоев на подложке. Производится оно путем фотолитографии – облучения основы сквозь маску. Предварительно подложка очищается и обезжиривается, чтобы обеспечить лучшую адгезию слоя диоксида кремния. Затем поверхность покрывается связывающим реагентом, который обеспечит лучшее удержание фоторезиста. Фоторезист наносится на центральную часть подложки, равномерно распределяется в центрифуге и закрепляется нагревом. Через маску производится облучение подложки, за счет чего формируется рисунок слоя. Для облучения можно использовать излучение с разной длиной волны, чем она меньше, тем меньших размеров рисунок можно получить, то есть, можно работать с более «прогрессивным» техпроцессом вплоть до 28 нм и ниже.
Современная система фотолитографии

## Slide 14: Травление, очистка
После облучения ослабленный фоторезист удаляется проявителем, за счет чего в равномерном слое фоторезиста образуются окна. В зависимости от того, какой использовался фоторезист, позитивный ли негативный, может удаляться, соответственно проэкспонированная (облученная) или необлученная область.
Полученный рисунок соответствует рисунку слоя, и чтобы нанести по нему необходимый материал можно использовать несколько технологий:
1 . Травление – основной метод. Существует в двух видах: в смеси газов (так называемое сухое травление) или химическими растворами (жидкостное). Иногда применяют сочетание обоих методов обработки.
2 . Электроосаждение – через окна в пленке на основе оседает материал из электролита.
3 . Напыление – используется при обратной литографии на материалах, которые плохо поддаются травлению. Для этого требуется специальный фоторезист. Материал напыляется на проявленный фоторезист, после чего производится снятие фоторезиста, из-за чего напыления остается только в окнах маски.

## Slide 15: Тестирование
Когда все слои нанесены и произведена финишная очистка, подложка со всей партией интегральных микросхем подается на установку зондового контроля для тестирования. В ней работоспособность каждой ИС тестируется. Для этого с помощью зонда на контакты каждого из кристаллов подается электрический сигнал. Информация о поврежденных схемах заносится в базу данных, поэтому необходимости в их физической маркировке отсутствует.
Процесс тестирования плат

## Slide 16: Разделение на кристаллы
Последний этап создания интегральных схем разделение круглой кремниевой подложки на отдельные чипы. Он на производстве используется не всегда: иногда крупные предприятия, осуществляющие монтаж ИС, закупают подложки целиком. В других случаях производитель может нарезать (точнее, распилить алмазным диском) исходную подложку, попутно отбраковав неработоспособные чипы. В дальнейшем они либо отправляются на хранение, либо устанавливаются в корпуса. На этом производственный цикл заканчивается.

## Slide 17: Итог
Изготовление подложек
Легирование
Создание масок
Фотолитография
Травление
Очистка
Тестирование
Разделение на кристалы
Со дня рождения первого прототипа интегральной микросхемы прошло уже больше 60 лет, и за это время индустрия сделала настоящий скачок, превратив невзрачный прототип в коммерческий продукт. А также окончательно сформировалась технология их производства, состоящая из серии базовых этапов:
Именно так и выглядит изготовление интегральных микросхем на современных производствах. Но прогресс на этом не остановился, и вполне возможно, что в будущем технология еще изменится, став проще или предложив более точные методы на отдельных этапах.

## Slide 18
Спасибо за внимание